## Slide 1
TÜBİTAK UZAY
Checkerboard Tabanlı
Kamera Kalibrasyonu
Zhang Yöntemi ile Kamera İçsel Parametre Kestirimi
Star Tracker Optik Kalibrasyonu — İki Aşamalı Stratejinin 1. Aşaması
Hazırlayan: Ekin & Ece & Yakup
Ağustos 2026
TÜBİTAK UZAY — Checkerboard Tabanlı Kamera Kalibrasyonu
1/7

## Slide 2
Neden Checkerboard ile Başladık?
Kameranın matematiksel “kimlik kartı” olmadan star tracker çalışamaz
1
Star tracker, yıldızların piksel konumlarından uydunun yönelimini (attitude) hesaplar; bu dönüşüm doğrudan kameranın fx, fy, cx, cy ve distorsiyon katsayılarına dayanır.
2
Bu parametreleri doğrudan ölçecek bir alet yoktur. Geometrisi baştan bilinen bir referans nesnenin görüntülerinden geriye doğru çözülmesi gerekir.
3
Checkerboard: kare boyutu bilinen, düzlemsel, ucuz ve literatürde en yaygın klasik yöntem (Zhang, 2000) — hızlı ve standart bir ilk tahmin sağlar.
4
İki aşamalı stratejinin 1. adımı: burada elde edilen kaba tahmin, sonraki gimbal + lazer taramasıyla çapraz doğrulanacak bir başlangıç noktası oluşturur.
8 bilinmeyen parametre
fx, fy, cx, cy, k1, k2, p1, p2
TÜBİTAK UZAY — Checkerboard Tabanlı Kamera Kalibrasyonu
2/7
Kamera: Prosilica GT2050 (CMV4000 CMOS) (prosilica-GT2050)
5.5 µm piksel
Lens: Basler C11-1220-12M-P (c11-1220-12m-p)
f = 12.39 mm
Fx=Fy=f/sx=sy=12.39 mm /5.5 µm= 2252.73
cx,=cy=1024

## Slide 8
Bilgisayar Ekranından Yansıtılan Checkerboard
Merkezden Sapma Hesabı
Δx = cx – 1024
Δy = cy − 1024
d = √(Δx² + Δy²)
Buradaki d değeri, hesaplanan optik merkezin nominal görüntü merkezine piksel cinsinden uzaklığıdır; tek başına kalibrasyon doğruluğu anlamına gelmez.

## Slide 9
A4 Kağıda Basılı Checkerboard

## Slide 10
Telefon Ekranından Yansıtılan Checkerboard

## Slide 11
Ortamların Karşılaştırılması

## Slide 13
11 Kalibrasyonun Ortak Sonucu
Sistematik, tek yönlü bir kayma
11
bağımsız kalibrasyon (3 ortam)
1031 px
cx ortalama — merkeze yakın, rastgele dağılım
952 px
cy ortalama — 11/11 ölçümde merkezin üzerinde
0.23–0.92 px
tekil kalibrasyonun kendi RMS aralığı
Yayılım (±13, ±21 px), tekil ölçümün kendi hatasından (< 1 px) çok daha büyük — sonucu belirleyen algoritmanın fit kalitesi değil, oturumlar arası poz/hedef farklılığıdır.
Grafik: 11 kalibrasyonda bulunan optik merkez konumları (cx, cy)
TÜBİTAK UZAY — Checkerboard Tabanlı Kamera Kalibrasyonu
5/7

## Slide 14
DİNLEDİĞİNİZ İÇİN TEŞEKKÜRLER
TÜBİTAK UZAY — Checkerboard Tabanlı Kamera Kalibrasyonu
7/7